## Slide 1
CS 221 — معمارية الحاسوب - عملي
المحاضرة الأولى مقدمة إلى MARS وأساسيات MIPS
د. [اسم المحاضر] • الفصل الدراسي الأول 2024-2025
جامعة إبَّة — كلية الحاسوب وتقنية المعلومات
Notes: مرحباً بالطلاب في المحاضرة الأولى لمادة معمارية الحاسوب - عملي.
نتعرف اليوم على بيئة MARS ولغة التجميع MIPS.
المتطلبات القبلية: النظام الثنائي، تمثيل البيانات، مكونات الحاسوب.

## Slide 2
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
2 / 30
Ibb University
أهداف المحاضرة
في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:
1
التعرف على بيئة MARS ومكوناتها الأساسية
2
فهم هيكل برنامج MIPS وأقسامه (.data / .text)
3
معرفة أنواع المسجلات الـ 32 واستخداماتها
4
استخدام System Calls للطباعة والإدخال والخروج
5
كتابة وتجميع وتشغيل أول برنامج MIPS
6
استخدام Debugger لتتبع التنفيذ خطوة بخطوة
7
ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي
Notes: أؤكد على الأهداف السبعة.
المحاضرة تركز على الجانب العملي التطبيقي.
سنبدأ من الصفر حتى كتابة برنامج كامل.

## Slide 3
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
3 / 30
Ibb University
جدول المحتويات
مدة المحاضرة: ساعتان (120 دقيقة)
01
إعداد بيئة العمل
تحميل وتثبيت MARS — متطلبات التشغيل
02
التعرف على واجهة MARS
جولة في المحرر، المسجلات، الذاكرة، الإخراج
03
هيكل برنامج MIPS
قسم البيانات (.data) وقسم النص (.text)
04
المسجلات و System Calls
أنواع المسجلات وكيفية استخدام syscall
05
أول برنامج MIPS
كتابة Hello World — تجميع — تشغيل — Debug
06
نشاط عملي + واجب
تطبيق: بطاقة تعريفية + أسئلة مناقشة
⏱ 10 د │ 15 د │ 15 د │ 15 د │ 25 د │ 30 د │ 10 د
Notes: هذا هو هيكل المحاضرة الكامل.
سننتقل بين الأقسام بالترتيب.
الوقت التقريبي لكل قسم مذكور.

## Slide 4
إعداد بيئة العمل Environment Setup
Notes: نبدأ الآن بقسم إعداد بيئة العمل.
سنتعرف على MARS، لماذا نستخدمه، وكيف نثبته.

## Slide 5
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
5 / 30
Ibb University
ما هي بيئة MARS؟
MIPS Assembler and Runtime Simulator
التعريف
MARS هو محاكي تعليمي لمعالج MIPS صمم خصيصاً لتدريس معمارية الحاسوب
يجمع بين محرر نصوص ومجمّع (Assembler) ومحاكي (Simulator) ومصحح أخطاء (Debugger)
لماذا MARS؟
• مجاني ومفتوح المصدر — لا يحتاج ترخيص
• يعمل على Windows, macOS, Linux
• واجهة بسيطة مناسبة للتعليم
• يحتوي على Debugger قوي لتتبع التنفيذ
• يدعم جميع تعليمات MIPS الأساسية
مكونات MARS الرئيسية
• محرر نصوص (Editor): كتابة الكود مع تمييز الألوان
• مجمّع (Assembler): تحويل الكود إلى لغة الآلة
• محاكي (Simulator): تنفيذ التعليمات ومحاكاة المعالج
• مصحح أخطاء (Debugger): تنفيذ خطوة بخطوة وتتبع Registers
• نافذة الذاكرة: عرض وتتبع محتويات الذاكرة
Notes: MARS هي الأداة الأساسية في هذا المقرر.
صممها Dr. Pete Sanderson و Kenneth Vollmar.
تستخدم في جامعات عالمية لتدريس معمارية الحاسوب.

## Slide 6
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
6 / 30
Ibb University
لماذا نستخدم MARS في هذا المقرر؟
🎯 تعليمي بحت
مصمم خصيصاً للتعليم — ليس للاستخدام الإنتاجي المعقد
🔍 تصحيح أخطاء مرئي
يمكنك رؤية تغير المسجلات والذاكرة أثناء تنفيذ كل تعليمة
🧪 محاكاة دقيقة
يحاكي معالج MIPS بدقة — نفس سلوك المعالج الحقيقي
💻 متعدد المنصات
يعمل على Windows و macOS و Linux بدون مشاكل
📚 مرجع معتمد
مستخدم في جامعات عالمية مع كتاب Patterson & Hennessy
🆓 مجاني تماماً
بدون رسوم أو تراخيص — يمكن للطلاب تثبيته على أجهزتهم
Notes: MARS هو الخيار الأمثل لهذا المقرر.
سيمكننا من رؤية كل ما يحدث داخل المعالج.
هذا الفهم العميق يساعد في بناء أساس قوي.

## Slide 7
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
7 / 30
Ibb University
متطلبات تثبيت MARS
قبل البدء، تأكد من توفر المتطلبات التالية:
💻 متطلبات النظام (System Requirements)
• نظام التشغيل: Windows 7/10/11 أو macOS 10.13+ أو Linux (أي توزيعة)
• المعالج: أي معالج x86 أو x64 (يعمل على جميع المعالجات الحديثة)
• الذاكرة: 256 MB RAM كحد أدنى (1 GB موصى به)
• المساحة التخزينية: 50 MB فقط
☕ متطلبات البرمجيات (Software Requirements)
• Java Runtime Environment (JRE) — الإصدار 8 أو أحدث
• MARS يعمل على Java — يجب تثبيت Java أولاً
• متصفح إنترنت لتحميل البرنامج
✅ التحقق من Java: java -version
📥 روابط التحميل (Download Links)
• Java: https://www.java.com/download/
• MARS: https://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/
• نسخة محمولة (Portable) — لا تحتاج تثبيت، تشغيل مباشر
Notes: تأكد من أن جميع الطلاب قاموا بتثبيت Java قبل المحاضرة.
MARS هو ملف JAR واحد —只需要 تنزيله وتشغيله.
يمكن وضعه على فلاش ميموري واستخدامه بدون تثبيت.

## Slide 8
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
8 / 30
Ibb University
خطوات تحميل MARS
اتبع الخطوات التالية بالترتيب:
الخطوة 1: تأكد من تثبيت Java
افتح Terminal وأدخل java -version إذا لم يكن مثبتاً → java.com → Download
الخطوة 2: افتح موقع MARS الرسمي
courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/
الخطوة 3: اختر الإصدار المناسب
انقر على رابط التحميل (Mars_4_5.jar أو أحدث)
الخطوة 4: احفظ الملف
احفظ Mars.jar في مجلد على جهازك (مثل سطح المكتب)
Notes: أشرح كل خطوة على جهاز العرض.
MARS هو ملف JAR واحد فقط — بسيط وسهل.
يمكن تشغيله مباشرة بالنقر المزدوج أو باستخدام java -jar Mars.jar

## Slide 9
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
9 / 30
Ibb University
تشغيل MARS
طريقتان لتشغيل البرنامج:
✅ الطريقة الأولى: النقر المزدوج
• اذهب إلى المجلد الذي حفظت فيه ملف Mars.jar
• انقر نقراً مزدوجاً على الملف
• ستفتح واجهة MARS الرئيسية تلقائياً
• ملاحظة: تأكد من ارتباط ملفات .jar مع Java
💡 إذا لم يعمل: انقر بزر الماوس الأيمن → Open With → Java
✅ الطريقة الثانية: سطر الأوامر (Terminal)
• افتح Terminal / Command Prompt
• انتقل إلى مجلد Mars.jar:
cd /path/to/mars/folder
• شغّل الأمر:
java -jar Mars.jar
💡 يمكنك إنشاء اختصار (Shortcut) للملف
❌ مشكلة شائعة: 'Java not found'
الحل: ثبّت Java من java.com وأعد تشغيل MARS
إذا استمرت المشكلة: أعد تشغيل الجهاز
Notes: أفضل طريقة هي الطريقة الأولى (النقر المزدوج).
إذا واجه الطلاب مشاكل، استخدم الطريقة الثانية.
تأكد من تثبيت Java 8 أو أحدث.

## Slide 10
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
10 / 30
Ibb University
اختبار تشغيل MARS
بعد تشغيل MARS لأول مرة، ستظهر الواجهة الرئيسية
ماذا ترى عند فتح MARS لأول مرة؟
1️⃣ محرر النصوص (Editor) — المساحة البيضاء الكبيرة على اليمين
2️⃣ نافذة المسجلات (Registers) — على اليسار، تظهر 32 مسجلاً
3️⃣ قائمة الأدوات (Menu Bar) — File, Edit, Run, Tools, Help
4️⃣ شريط الأدوات (Toolbar) — أزرار سريعة: Assemble, Run, Step
5️⃣ نافذة الإخراج (Run I/O) — في الأسفل، لعرض المخرجات
🔔 الواجهة باللغة الإنجليزية — لا يدعم العربية
📌 ملاحظة مهمة: إذا لم تظهر نافذة المسجلات، اذهب إلى Tools → Show/Hide Registers
Notes: أشر إلى كل جزء من الواجهة على جهاز العرض.
الطلاب يرون MARS لأول مرة — اشرح ببطء.
لا بأس إذا شعروا بالارتباك — سنعتاد عليها.

## Slide 11
جولة في واجهة MARS MARS Interface Tour
Notes: الآن سنقوم بجولة تفصيلية في كل جزء من واجهة MARS.

## Slide 12
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
12 / 30
Ibb University
محرر النصوص (Editor)
المكان الذي تكتب فيه كود MIPS Assembly
📝 مميزات المحرر
• تمييز الألوان (Syntax Highlighting): ألوان مختلفة للتعليمات، البيانات، والتعليقات
• ترقيم الأسطر (Line Numbers): يساعد في تحديد موقع الأخطاء
• إكمال الأقواس (Bracket Matching): يظلل القوس المغلق تلقائياً
• علامات التبويب (Tabs): فتح عدة ملفات في نفس الوقت
• بحث واستبدال (Find & Replace): Ctrl+F للبحث، Ctrl+H للاستبدال
📄 مثال: كيف يبدو الكود في المحرر
# This is a comment .data msg: .asciiz "Hello" .text main: li $v0, 4 la $a0, msg syscall
🔵 التعليمات باللون الأزرق 🟢 السلاسل النصية باللون الأخضر
⚫ التعليقات باللون الرمادي 🟡 Labels باللون الذهبي
Notes: المحرر هو المكان الأساسي للعمل.
أظهر للطلاب كيف يبدو الكود في المحرر.
اشرح معنى الترميز اللوني.

## Slide 13
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
13 / 30
Ibb University
نافذة المسجلات (Registers)
تعرض قيم جميع المسجلات الـ 32 بشكل فوري — تتغير أثناء التنفيذ
📊 ماذا ترى في نافذة المسجلات؟
• اسم المسجل (Register Name): $zero, $t0, $s0, $a0, ...
• القيمة (Value): الرقم المخزن في المسجل بالنظام الست عشري
• التحديث الفوري: تتغير القيم بعد تنفيذ كل تعليمة
• الألوان: يتم تمييز القيم التي تغيرت مؤخراً
🔍 ماذا يمكنك فعلها؟
• مراقبة تغير القيم أثناء تنفيذ البرنامج
• التأكد من صحة العمليات الحسابية
• اكتشاف الأخطاء: قيمة غير متوقعة = خطأ في الكود
• تعديل قيمة مسجل يدوياً للاختبار (نقر مزدوج)
💡 نصيحة: استخدم Step (F7) بدلاً من Run (F5) عند تتبع المسجلات
🏷️ المسجلات مقسمة حسب الاستخدام:
$t0-$t9: Temporary | $s0-$s7: Saved | $a0-$a3: Arguments
$v0-$v1: Return Values | $zero: Zero (دائماً 0) | $sp: Stack Pointer
Notes: هذه النافذة هي أقوى أداة تعليمية في MARS.
شجع الطلاب على استخدام Step ومشاهدة تغير المسجلات.
هذا يبني الفهم العميق لكيفية عمل المعالج.

## Slide 14
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
14 / 30
Ibb University
نافذة الذاكرة والإخراج
Memory Segment & Run I/O
🗄️ نافذة الذاكرة (Data Segment)
• تعرض محتويات الذاكرة — البيانات المعرفة في .data
• كل خانة تمثل بايت واحد — كل 4 خانات = كلمة (Word)
• العناوين تظهر بالنظام الست عشري (مثل 0x10010000)
• يمكن تعديل القيم يدوياً للنقر المزدوج
• مفيدة جداً لتتبع المصفوفات والسلاسل النصية
🖥️ نافذة الإخراج (Run I/O)
• تعرض مخرجات البرنامج (طباعة النصوص والأرقام)
• يمكن للمستخدم إدخال القيم (قراءة من لوحة المفاتيح)
• تظهر رسائل الأخطاء (Errors) هنا أيضاً
• تمسح تلقائياً عند كل تشغيل جديد
⌨️ مثال: syscall 1 → يطبع عدداً هنا
⌨️ مثال: syscall 5 → يقرأ رقماً من هنا
💡 أظهر نافذة الذاكرة من: Tools → Data Segment Display
Notes: نافذة الذاكرة والخرج: الأدوات الأساسية لمراقبة البرنامج.
في المحاضرات القادمة سنستخدمها بكثرة.

## Slide 15
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
15 / 30
Ibb University
شريط الأدوات والاختصارات
Toolbar & Keyboard Shortcuts
📄 New (F2)
ملف جديد — يفتح محرراً فارغاً جديداً
📂 Open (F3)
فتح ملف — يفتح ملف .asm موجود
💾 Save (F4)
حفظ — احفظ ملفك الحالي
⚙️ Assemble (F3)
تجميع — يحول الكود إلى لغة آلة ويكتشف الأخطاء
▶️ Run (F5)
تشغيل — ينفذ البرنامج المجمّع حتى النهاية
👣 Step (F7)
خطوة — ينفذ تعليمة واحدة فقط — الأهم للتعلم!
🔄 Reset (F9)
إعادة تعيين — يعيد MARS لحالته الأولية
⏸️ Pause
إيقاف مؤقت — يوقف التنفيذ مؤقتاً (للحلقات اللانهائية)
Notes: أهم زرين للتعلم: Assemble (F3) و Step (F7).
Step ينفذ تعليمة واحدة — يمكننا رؤية كل تغير.

## Slide 16
هيكل برنامج MIPS MIPS Program Structure
Notes: ندخل الآن في قلب الموضوع — كيف نكتب برنامج MIPS.

## Slide 17
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
17 / 30
Ibb University
أقسام برنامج MIPS
كل برنامج MIPS يتكون من قسمين رئيسيين
📦 مقطع البيانات (.data)
• مكان تعريف المتغيرات والثوابت والسلاسل النصية
• توضع في الذاكرة قبل بدء تنفيذ البرنامج
• أنواع البيانات: .asciiz, .word, .byte, .space
مثال:
msg: .asciiz "Hello"
num: .word 42
🔵 msg و num هما Labels — عناوين في الذاكرة
⚙️ مقطع النص (.text)
• مكان كتابة التعليمات البرمجية (الكود)
• يبدأ التنفيذ من label المسمى main:
• كل تعليمة تنفذ عملية واحدة: جمع، طباعة، إلخ
مثال:
.text
main:
li $v0, 4
la $a0, msg
syscall
🟢 كل برنامج ينتهي بـ li $v0, 10 + syscall
🔑 القاعدة الذهبية: .data للبيانات (تتغير ببطء) — .text للتعليمات (ينفذها المعالج)
Notes: هذا أهم مفهوم في المحاضرة.
شبه .data بجدول بيانات و .text بقائمة التعليمات.
المعالج يقرأ من .text وينفذ.

## Slide 18
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
18 / 30
Ibb University
مسجلات MIPS الـ 32 — نظرة عامة
كل مسجل يحمل 32 بت (4 بايت) — أسرع ذاكرة في المعالج
المسجل
الاسم
الاستخدام
ملاحظات
$zero
صفر
قيمته دائماً 0
التصفير والمقارنة
$t0-$t7
Temporary
قيم مؤقتة
لا تحفظ عبر الدوال
$s0-$s7
Saved
قيم محفوظة
تحفظ عبر الدوال
$a0-$a3
Argument
معاملات الدوال
تمرير الباراميترات
$v0-$v1
Value
القيم المعادة + رقم syscall
نتائج + الخدمات
$sp
Stack Ptr
مؤشر المكدس
أعلى المكدس (Stack)
$ra
Return Addr
عنوان العودة
للعودة من الدوال
💡 $v0 هو أهم مسجل في المحاضرة الحالية — نضع فيه رقم الخدمة (4 = طباعة، 10 = خروج)
Notes: احفظ هذه المسجلات — سنستخدمها في كل محاضرة.
$v0 و $a0 هما الأكثر استخداماً في المحاضرة الأولى.

## Slide 19
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
19 / 30
Ibb University
System Calls — آلية العمل
3 خطوات فقط لاستخدام أي System Call:
الخطوة 1: li $v0, N
ضع رقم الخدمة في المسجل $v0
4 = طباعة نص • 1 = طباعة عدد • 5 = قراءة عدد • 10 = خروج
الخطوة 2: تحضير المعاملات
ضع البيانات المطلوبة في $a0 (أو غيره)
مثال: la $a0, msg ← عنوان النص المراد طباعته
الخطوة 3: syscall
نفّذ الخدمة
بعد syscall، يتم تنفيذ العملية المطلوبة
#
الخدمة
المعاملات
النتيجة
1
طباعة عدد صحيح
$a0 = العدد
—
4
طباعة سلسلة نصية
$a0 = عنوان النص
—
5
قراءة عدد صحيح
—
العدد في $v0
8
قراءة سلسلة نصية
$a0 = عنوان, $a1 = طول
—
10
خروج من البرنامج
—
—
⚠️ تذكير: دائماً أنهِ البرنامج بـ syscall 10 — وإلا لن يتوقف MARS
Notes: اشرح كل syscall بالتفصيل.
أهمها في هذه المحاضرة: 4 (طباعة) و 10 (خروج).

## Slide 20
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
20 / 30
Ibb University
تدفق برنامج MIPS
كيف ينفذ المعالج برنامج MIPS خطوة بخطوة
1️⃣ ابدأ من main:
PC (Program Counter) يشير إلى أول تعليمة تحت main:
2️⃣ اقرأ التعليمة
المعالج يقرأ التعليمة من الذاكرة (Fetch)
3️⃣ فك التشفير (Decode)
المعالج يفهم ماذا تفعل التعليمة (add? syscall?)
4️⃣ نفّذ (Execute)
المعالج ينفذ العملية — جمع، طباعة، إلخ
5️⃣ انتقل للتالية
PC يزيد بمقدار 4 (كل تعليمة = 4 بايت) ← كرر
6️⃣ واجه syscall 10
البرنامج ينتهي — MARS يتوقف
Notes: هذا هو دورة حياة تنفيذ التعليمات (Instruction Cycle).
في المحاضرات القادمة سنتعمق في هذه الدورة.

## Slide 21
أول برنامج MIPS Hello World
Notes: ننتقل إلى التطبيق العملي — أول برنامج.

## Slide 22
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
22 / 30
Ibb University
كتابة أول برنامج: Hello World
اتبع الكود والتعليمات خطوة بخطوة
📝 الكود الكامل (انسخه في MARS)
# =========================== # أول برنامج MIPS لي # =========================== .data msg: .asciiz "Hello World!\n" nl: .asciiz "\n" .text main: li $v0, 4 # syscall 4 = طباعة نص la $a0, msg # $a0 = عنوان النص syscall # نفّذ الطباعة li $v0, 10 # syscall 10 = خروج syscall # أنهِ البرنامج
🔍 شرح الكود
1️⃣ .data — نعرف النصوص
msg يحوي "Hello World!"
2️⃣ .text — نكتب التعليمات
main: نقطة البداية
3️⃣ li $v0, 4 — نختار syscall 4
4️⃣ la $a0, msg — نمرر عنوان النص
5️⃣ syscall — ننفّذ
6️⃣ li $v0, 10 — خروج
Notes: انسخ الكود في MARS واشرح كل سطر.
أشر إلى أن msg معرف في .data ويستخدم في .text.
هذا يربط القسمين معاً.

## Slide 23
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
23 / 30
Ibb University
تجميع وتشغيل البرنامج
Assemble (F3) → Run (F5) — أو Step (F7) للتنفيذ خطوة
⚙️ الخطوة 1: التجميع (Assemble) — F3
• يفحص الكود بحثاً عن أخطاء نحوية (Syntax Errors)
• إذا وجد خطأ: يظهر رسالة في الأسفل مع رقم السطر
• إذا نجح: يظهر "Assemble: operation completed successfully"
• يحول الكود إلى لغة الآلة (Machine Code)
▶️ الخطوة 2: التشغيل (Run) — F5
• ينفذ البرنامج من البداية إلى النهاية
• يظهر الإخراج في نافذة Run I/O
• إذا كان هناك خطأ أثناء التنفيذ → يتوقف ويظهر رسالة
• لتشغيل أسرع: استخدم Run بدلاً من Step
👣 الخطوة 3: التنفيذ خطوة (Step) — F7
• ينفذ تعليمة واحدة فقط في كل مرة
• يمكنك مراقبة تغير المسجلات والذاكرة بعد كل خطوة
• الأداة الأهم لفهم كيفية عمل المعالج
• استخدمها عندما تريد تتبع سلوك برنامجك
🔄 إعادة التعيين (Reset) — F9
• يعيد MARS إلى الحالة الأولية
• يمسح جميع المسجلات والذاكرة
• استخدمه قبل كل تشغيلة جديدة
Notes: أفضل طريقة للتعلم: استخدم Step.
أظهر للطلاب كيف تتغير قيمة $v0 و $a0.
أظهر نافذة المسجلات وهي تتغير.

## Slide 24
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
24 / 30
Ibb University
تصحيح الأخطاء (Debugging)
كيف تجد وتصلح الأخطاء في برامج MIPS
🔴 الأخطاء النحوية (Syntax Errors)
• يكتشفها المجمّع أثناء Assemble
• تظهر رسالة خطأ مع رقم السطر ونوع الخطأ
• أمثلة: نسيان .data، كتابة li بشكل خاطئ، قوس غير مغلق
• الحل: اقرأ رسالة الخطأ، اذهب للسطر المذكور، صحّحه
🔵 الأخطاء المنطقية (Logical Errors)
• البرنامج يشتغل لكن النتيجة خطأ
• المجمّع لا يكتشفها — أنت من تكتشفها
• الحل: استخدم Step (F7) وتتبع قيم المسجلات
• قارن القيم المتوقعة مع القيم الفعلية
🛠️ أدوات التصحيح في MARS
• Step (F7): نفّذ تعليمة واحدة ← راقب المسجلات
• Breakpoints: ضع نقطة توقف ← شغّل حتى تصل إليها
• Set Value: غيّر قيمة مسجل يدوياً لاختبار سيناريو
• Data Segment: تحقق من محتويات الذاكرة
💡 ضع Breakpoint بالنقر على رقم السطر (يظهر مربع أحمر)
Notes: التصحيح مهارة أساسية — علمها للطلاب منذ البداية.
في المحاضرات القادمة سنصبح محترفين في التصحيح.

## Slide 25
نشاط عملي Practical Exercise
Notes: حان دوركم لتطبيق ما تعلمتموه.

## Slide 26
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
26 / 30
Ibb University
النشاط العملي: بطاقة تعريفية
اكتب برنامج MIPS يطبع بطاقة تعريفية
📋 المطلوب:
اكتب برنامج MIPS كامل يطبع المعلومات التالية:
1️⃣ الاسم الكامل للطالب
2️⃣ التخصص (Computer Science / Information Technology)
3️⃣ الرقم الجامعي
4️⃣ الجامعة (Ibb University)
مع إطار (=====) حول البطاقة كما في المثال
📤 المخرجات المتوقعة:
# =========================
# Name: Ahmed Mohammed
# Major: Computer Science
# ID: 20241234
# University: Ibb University
# =========================
🕒 المدة: 15 دقيقة
👥 العمل: فردي أو في أزواج
💡 تلميحات: استخدم .asciiz لكل سطر • أنهِ كل سطر بـ \n • لا تنس syscall 10
Notes: أعط الطلاب 15 دقيقة لحل التمرين.
تجول بينهم وساعد من يحتاج.
هذا التمرين يختبر فهمهم لـ syscall 4.

## Slide 27
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
27 / 30
Ibb University
أخطاء شائعة — تجنبها!
هذه أكثر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في المحاضرة الأولى
⛔ نسيان .data أو .text
المجمّع لا يعرف أين يضع البيانات أو التعليمات → خطأ
⛔ الخلط بين $a0 و $v0
$v0 = رقم الخدمة (4, 5, 10) • $a0 = المعامل (عنوان النص)
⛔ نسيان syscall
تحديد $v0 و $a0 بدون syscall = لا شيء يحدث!
⛔ عدم إنهاء البرنامج بـ syscall 10
MARS يستمر في التنفيذ — قد يعلق أو يعطي نتائج غريبة!
⛔ كتابة label بدون :
التسميات يجب أن تنتهي بنقطتين — مثل main: وليس main
⛔ استخدام مسافات عوضاً عن Tab
يفضل استخدام Tab للتنظيم — المسافات مقبولة لكن أقل وضوحاً
✅ القاعدة الذهبية: بعد كتابة أي برنامج → Assemble → إذا نجح → Run → إذا أخطأ → Debug
Notes: هذه الأخطاء طبيعية جداً في البداية.
شجع الطلاب على عدم الإحباط — كلها أخطاء شائعة.

## Slide 28
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
28 / 30
Ibb University
أسئلة للمناقشة
ناقش هذه الأسئلة مع زملائك
❓ لماذا نحتاج إلى لغة التجميع (Assembly) إذا كان لدينا لغات سهلة مثل Python و C++؟
❓ ما الفرق بين برنامج يكتب بلغة MIPS ونفس البرنامج يكتب بلغة C++ من حيث التنفيذ؟
❓ ماذا يحدث إذا نسي كتابة syscall 10 في نهاية البرنامج؟
❓ لماذا نضع المتغيرات في .data بدلاً من .text؟
❓ كيف يعرف MARS أين يبدأ تنفيذ البرنامج؟
Notes: خصص 5-10 دقائق للمناقشة.
هذه الأسئلة تختبر الفهم العميق وليس الحفظ.

## Slide 29
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
29 / 30
Ibb University
ملخص المحاضرة
أهم ما تعلمناه اليوم:
📌 MARS
هو محاكي تعليمي لـ MIPS — يجمع Editor + Assembler + Simulator + Debugger
📌 هيكل البرنامج
.data للبيانات | .text للتعليمات | main: نقطة البداية
📌 System Calls
3 خطوات: li $v0,N → تحضير $a0 → syscall
📌 المسجلات
$v0 لرقم الخدمة | $a0 للمعامل | 32 مسجلاً مختلفاً
📌 التجميع والتشغيل
Assemble (F3) → Run (F5) → Step (F7) للتصحيح
Notes: لخص النقاط الخمس الأساسية.
تأكد من أن جميع الطلاب فهموا المفاهيم قبل الانتقال للواجب.

## Slide 30
معمارية الحاسوب - عملي | جامعة إبَّة
30 / 30
Ibb University
الواجب المنزلي
تسليم الواجب: بداية المحاضرة القادمة
📝 الواجب: برنامج بطاقة تعريفية متكامل
اكتب برنامج MIPS يطبع بطاقة تعريفية كاملة تحتوي على:
• الاسم الرباعي (باللغة العربية أو الإنجليزية)
• التخصص والقسم
• الرقم الجامعي
• الجامعة والكلية
• إطار زخرفي (===== أو -----) حول البطاقة
• تاريخ اليوم
💡 استخدم .asciiz لكل سطر و \n لسطر جديد
📚 للاستعداد للمحاضرة القادمة:
• راجع: النظام الثنائي، تمثيل الأعداد
• شاهد: فيديو تعليمي عن MIPS على YouTube
• ثبّت: تأكد من عمل MARS على جهازك
• اقرأ: دليل MIPS الشامل المرفق مع المحاضرة
🏆 التحدي (اختياري):
أضف استعلاماً (Prompt) يطلب من المستخدم إدخال اسمه
ثم اطبع: "مرحباً يا [الاسم]!"
📩 المحاضرة القادمة: العمليات الحسابية الأساسية (add, sub, addi) — آلة حاسبة بسيطة
Notes: الواجب بسيط لكنه يختبر جميع مفاهيم المحاضرة.
شجع الطلاب على استخدام Step للتحقق من عمل برنامجهم.
أذكرهم بتثبيت MARS على أجهزتهم الشخصية.